Załącznik nr 6

| Opis parametrów technicznych ambulansu drogowego typu C Do oferty należy dołączyć materiały firmowe potwierdzające zgodność deklarowanych parametrów z danymi producenta. |
| --- |
| Nazwa i typ pojazdu bazowego …………………………………………………………………………………………………………………… Producent/firma - ................................................. Kraj produkcji ………………..…………Rok prod. ……… Data wydania i numer świadectwa homologacji - ……………………………………………………………… |
| Zapis w kolumnie 3 „TAK” należy traktować jako wymóg graniczny, którego niespełnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty, jako niezgodnej ze SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych). Wymogiem granicznym w kolumnie 3 jest również podana wartość, która określa wymagany dopuszczalny zakres danego parametru. Niespełnienie tego warunku również będzie miało skutek jak wyżej. |
| LP. | Parametr | Wartość graniczna / wymagana | Oferowany parametr -szczegółowy opis, marka, producent. |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| I. | Opis pojazdu bazowego |
|  | Pojazd z rocznika 2016/2017. | Tak |  |
|  | Spełniający wymogi dotyczące pojazdu bazowego w zakresie ambulansu drogowego typu C zgodny z PN EN 1789+ A1:2011 | Tak |  |
|  | Nadwozie typu furgon do 3,5 t. , częściowo przeszklone. | Tak |  |
|  | Kabina kierowcy z dwoma fotelami – dla kierowcy i pasażera/ów. | Tak |  |
|  | Pojazd z silnikiem Diesla o mocy min 120 KW i turbodoładowaniem | Tak |  |
|  | Grzałka do bloku silnika + dodatkowe gniazdo 230 V | Tak |  |
|  | Silnik spełniający normę emisji spalin Euro 5. | Tak |  |
|  | Skrzynia biegów mechaniczna synchronizowana - 6 biegów do przodu oraz bieg wsteczny. | Tak |  |
|  | Układ hamulcowy wyposażony w : - system zapobiegający poślizgowi kół w trakcie hamowania np. ABS , - system zapobiegający poślizgowi kół w trakcie ruszania np. ASR, - system wspomagania nagłego hamowania np. BAS, - elektroniczny system stabilizacji toru jazdy np. ESP. | Tak |  |
|  | Zawieszenie o podwyższonym komforcie gwarantujące w trudnym terenie dobrą przyczepność kół do nawierzchni. Zawieszenie ze stabilizatorem minimum osi przedniej. | Tak |  |
|  | Czołowa i boczna poduszka powietrzna kierowcy i pasażera | Tak |  |
|  | Lusterka boczne pojazdu regulowane elektrycznie i podgrzewane. | Tak |  |
|  | Elektrycznie otwierane szyby w kabinie kierowcy. | Tak |  |
|  | Klimatyzacja kabiny kierowcy | Tak |  |
|  | Tylny stopień zintegrowany ze zderzakiem . | Tak |  |
|  | Centralny zamek. z autoalarmem | Tak |  |
|  | Immobilizer | Tak |  |
|  | Drzwi tylne przeszklone , dwuskrzydłowe, otwierające się pod kątem min 2600 . Wyposażone w ograniczniki i blokadę położenia skrzydeł. Wysokość min. 180 cm. | Tak |  |
|  | Drzwi boczne prawe przeszklone z szybą przesuwną , przesuwane do tyłu ze stopniem wewnętrznym. | Tak |  |
|  | Drzwi boczne lewe, przesuwane do tyłu. | Tak |  |
|  | Kolor nadwozia biały zgodny z PN EN 1789 + A1:2011. | Tak |  |
|  | Układ kierowniczy ze wspomaganiem. Regulowana kolumna kierownicy w dwóch płaszczyznach. | Tak |  |
|  | Halogenowe światła przeciwmgielne. | Tak |  |
|  | Czujniki parkowania umieszczone w tylnym i przednim zderzaku . | Tak |  |
|  | Alternator o mocy min. 1600 W zapewniający ładowanie zespołu 2 akumulatorów. | Tak |  |
|  | Dwa akumulatory , bazowy i dodatkowy o odpowiednio dużej pojemności nie mniejszej łącznie niż 180 Ah do zasilania wszystkich odbiorników prądu z separatorem uniemożliwiającym rozładowanie akumulatora bazowego. | Tak |  |
|  | Wymiary minimalne przedziału ładunkowego (przed wykonaniem adaptacji): długość min. 325 cm, szerokość min. 175 cm, wysokość min. 190 cm. | Tak |  |
|  | Radio samochodowe wraz z głośnikami i anteną | Tak |  |
| II | Opis parametrów technicznych zabudowy i wyposażenia ambulansu drogowego typu C. Po zabudowie ambulans musi spełniać wymogi normy PN-EN 1789 + A1:2011. |
| LP. | Parametr | Wartość graniczna / wymagana | Wartość oferowana -szczegółowy opis, marka, producent. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ogrzewanie i wentylacja |
|  | Niezależny od pracy silnika system ogrzewania kabiny kierowcy i przedziału medycznego z termostatem . | Tak |  |
|  | Ogrzewanie przedziału medycznego cieczą chłodząca silnik. | Tak |  |
|  | Termoregulator umożliwiający regulację temperatury w przedziale medycznym wraz z termometrem wskazującym aktualną temperaturę w przedziale medycznym i na zewnątrz pojazdu. | Tak |  |
|  | Ogrzewanie postojowe – grzejnik zasilany z sieci 230 V z możliwością ustawienia temperatury. | Tak |  |
|  | Klimatyzacja sterowana elektronicznie (oddzielny parownik). | Tak |  |
|  | Wentylacja nawiewno- wywiewna. | Tak |  |
|  | Szyberdach otwierany w 3 płaszczyznach , stanowiący jednocześnie wyjście ewakuacyjne. | Tak |  |
|  | Instalacja elektryczna. |
|  | Automatyczna ładowarka akumulatorowa pozwalająca na jednoczesne ładowanie 2 akumulatorów sterowana mikroprocesorem. | Tak |  |
|  | Urządzenie pozwalające na odczyt poziomu naładowania obydwu akumulatorów z panelu wyposażonego w ciekłokrystaliczny ekran umieszczony w kabinie kierowcy. | Tak |  |
|  | Układ zasilania zewnętrznego o napięciu 230 V spełniające następujące wymagania : pokrywające zapotrzebowanie na energię elektryczną wszystkich urządzeń ambulansu, uniemożliwiający rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu , sygnalizujące podpięcie ambulansu do sieci 230 V, posiadający zabezpieczenie przeciwporażeniowe. przewód umożliwiający podłączenie ambulansu do instalacji 230 V. przyłącze po stronie kierowcy. | Tak |  |
|  | Oznakowanie i oświetlenie zewnętrzne. |
|  | Ambulans wyposażony w modulator minimum czterotonowy ze zmianą modulacji i belką świetlną typu LED zamontowaną w przedniej części ambulansu i zintegrowaną z dachem, z napisem -AMBULANS. | Tak (podać markę i model) |  |
|  | Belka świetlna zamocowana w tylnej części ambulansu i zintegrowana z dachem, wyposażona w min 2 lampy niebieskie typu LED oraz oświetlenie żółte lub pomarańczowe typu fala . | Tak (podać markę i model) |  |
|  | Dodatkowy zestaw sygnałów pneumatycznych. | Tak |  |
|  | Lampy pulsacyjne niebieskie typu LED na wysokości pasa przedniego z przodu i po bokach pojazdu. | Tak |  |
|  | Lampy świateł pozycyjnych na drzwiach tylnych typu LED włączające się po ich otwarciu. | Tak |  |
|  | Lampy oświetlające miejsce zdarzenia światłem rozproszonym po dwie na bokach pojazdu i dwie w tyle typu LED , z funkcją samoczynnego (automatycznego) wyłączania się po ruszeniu ambulansu i osiągnięciu przez pojazd prędkości 15 km/h. | Tak |  |
|  | Dodatkowe kierunkowskazy zamontowane w górnych tylnych narożnikach. | Tak |  |
|  | Przenośny reflektor ze światłem rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji typu LED | Tak |  |
|  | Pojazd oznakowany folią odblaskową mikropryzmatyczną 3 generacji: Oznaczenie symbolem „Ratownictwo medyczne” na tylnych prawych drzwiach , na bokach pojazdu oraz na drzwiach, napis „AMBULANS” na tylnych drzwiach i dachu oraz napis lustrzany z przodu pojazdu, znak „S” wpisany w okrąg umieszczony na tylnych lewych drzwiach oraz na bokach pojazdu , pas w kolorze niebieskim i czerwonym wokół pojazdu. logo zamawiającego wg dostarczonego wzoru na drzwiach przednich ambulansu (prawe i lewe). | Tak |  |
|  | Łączność radiowa |
|  | kabina kierowcy przystosowana do zainstalowania radiotelefonu przewoźnego; wyprowadzenie instalacji do podłączenia radiotelefonu; wmontowana dachowa antena radiotelefonu o parametrach: zakres częstotliwości 168-170 Mhz impedancja wejścia 50 Ohm współczynnik fali stojącej 1,6 charakterystyka promieniowania dookólna - w ramach zadania wykonawca zamontuje radiostację dostarczoną przez Zamawiającego. | Tak |  |
|  | Wyposażenie przedziału medycznego. |
|  | Sufit przedziału medycznego wyposażony w oświetlenie rozproszone typu LED min 6 punktów świetlnych oraz oświetlenie punktowe typu LED, min 4 punkty świetlne z czego min. 1 oświetlający blat roboczy a min 3 nosze, uchwyty do płynów infuzyjnych na min 3 pojemniki z płynami , uchwyty dla personelu , punkt poboru 02. | Tak |  |
|  | Ściana prawa przedziału wyposażona w: fotel z systemem przesuwu wzdłuż noszy, skierowany przodem do kierunku jazdy, obrotowy z regulacją kąta oparcia pleców, wyposażony w zintegrowane z oparciem 3 punktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa , składane do pionu siedzisko, zespół półek i schowków na sprzęt medyczny i sanitarny. za fotelem uchwyty na dodatkowy sprzęt do uzgodnienia po wyborze oferty. | Tak |  |
|  | Fotel obrotowy w zakresie 3600 tyłem do kierunku jazdy, od strony głowy pacjenta, wyposażony w zintegrowane z oparciem 3 punktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa , składane do pionu siedzisko. | Tak |  |
|  | Na ścianach bocznych zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczonych przed niekontrolowanym otwarciem , w zabudowie meblowej należy uwzględnić zamykany na klucz schowek oraz szafkę z wyjmowanymi przezroczystymi pojemnikami na leki i sprzęt medyczny – do oferty proszę załączyć schemat zabudowy ściany lewej i prawej. | Tak |  |
|  | Ściana lewa wyposażona w: mocowanie pompy infuzyjnej wraz z gniazdem elektrycznym , gniazdo elektryczne 12V do defibrylatora i respiratora, uchwyt do dostarczanego defibrylatora instalację gazów medycznych (min 2 punkty tlenowe panelowe o budowie monoblokowej zakończone szybkozłączem AGA, wyposażone w 2 przepływomierze obrotowe o przepływie regulowanym w zakresie od 0 do 15l/min z czego 1 dodatkowo wyposażony w butelkę nawilżacza ) , gniazda 12 V min 4 sztuki wykonane w klasie IP44 wraz z wtykami, gniazda 230 V min 2 sztuki, zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczonych przed niekontrolowanym otwarciem , w zabudowie meblowej należy uwzględnić zamykany na klucz schowek oraz szafkę z wyjmowanymi przezroczystymi pojemnikami na leki i sprzęt medyczny . | Tak |  |
|  | Ściana działowa wyposażona w szafkę z wysuwanymi półkami i szufladami na środki medyczne i opatrunkowe zamykana na klucz . Konstrukcja ściany działowej powinna umożliwiać komunikacje pomiędzy kabiną kierowcy i przedziałem medycznym - drzwi. | Tak |  |
|  | W zabudowie należy uwzględnić pojemnik do ogrzewania płynów infuzyjnych z termoregulatorem. | Tak |  |
|  | W zabudowie medycznej należy zaplanować schowki na walizki reanimacyjne lub torbo plecaki. | Tak |  |
|  | Zabudowa z zewnętrznym schowkiem na dwie butle tlenowe o poj. 10l., krzesełko kardiologiczne, nosze podbierakowe, wyposażenie ortopedyczne typu materac próżniowy, deska ortopedyczna dla dorosłych. | Tak |  |
|  | Dwa reduktory tlenowe połączone z instalacją szybkozłączem typu AGA. Reduktory lub instalacja wyposażone w czujniki ciśnienia oraz połączenie kablowe z panelem ambulansowym. | Tak |  |
|  | Panel ambulansowy do monitorowania ciśnienia w butlach gazowych. Wyposażony w panel kontrolny z alarmem i wyświetlaczem. | Tak |  |
|  | Podłoga przeciwpoślizgowa typu „wanna”, łatwozmywalna połączona szczelnie z zabudową ścian. | Tak |  |
|  | Ściany boczne i sufit pokryte łatwozmywalnymi płytami z tworzywa sztucznego . | Tak |  |
|  | Zestaw próżni z regulacją siły ssania i manometrem podciśnienia. Kompletny zestaw gotowy do użytku. | Tak |  |
|  | Laweta pod nosze główne sterowana mechanicznie o parametrach : przesuw boczny płynny , wysuw do tyłu z jednoczesnym pochyłem ułatwiającym załadunek i rozładunek noszy, pochył umożliwiający ustawienie noszy wraz z lawetą do pozycji Trendelenburga bezpośrednio w ambulansie, płynna regulacja wysokości podstawy, | Tak |  |
|  | Okna przedziału medycznego oklejone do połowy folią matową. | Tak |  |
|  | Wszystkie urządzenia medyczne oraz elementy wyposażenia powinny być zabezpieczone przed niekontrolowanym przesuwem. | Tak |  |
|  | Wymogi względem sprzętu medycznego |
|  | Nosze główne wielozadaniowe na transporterze wielopoziomowym powinny posiadać następujące parametry minimalne : twarda płyta przystosowana do prowadzenia reanimacji nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do min 750 z możliwością odgięcia głowy do intubacji i przygięcia głowy do klatki piersiowej z kompletem pasów zabezpieczających mocowanych do ramy noszy o regulowanej długości dla dorosłych i dzieci. z możliwością wprowadzania noszy przodem i tyłem do kierunku jazdy z cienkim nie sprężynującym materacem z tworzywa sztucznego nie przyjmującym krwi, brudu | Tak |  |
|  | Transporter wielopoziomowy pod nosze transportowe powinien posiadać następujące parametry minimalne: system szybkiego i bezpiecznego połączenia z noszami wraz z kompletnym mocowaniem montowanym do lawety umożliwiającym montaż zestawu noszy w ambulansie możliwość zapięcia noszy głową lub nogami w kierunku jazdy regulacja wysokości w min 6 poziomach możliwość ustawienia pozycji Trendelenburga i Fowlera na min 3 poziomach pochylenia min. 2 obrotowe kółka wyposażone w hamulce masa całego zestawu (kpl nosze + transporter) do 51 kg. obciążenie dopuszczalne co najmniej 150 kg. transporter noszy wyposażony w nowoczesny system niezależnego składania się goleni przednich i tylnych zapewniający automatyczne składanie/rozkładanie podwozia przy załadunku/rozładunku transportera do/z ambulansu, który nie wymaga jakichkolwiek czynności związanych ze zwalnianiem blokad, wciskania przycisków itp. | Tak |  |
|  | Krzesełko kardiologiczne , zamocowane w zewnętrznym schowku, wyposażone w min 4 kółka jezdne , z blokadą uniemożliwiającą złożenie w czasie transportu , z rączkami transportowymi przednimi o regulowanej długości , z tylnymi rączkami składanymi , z min 2 pasami zabezpieczającymi , waga maks. 10kg , dopuszczalne obciążenie min 150kg . | Tak |  |
|  | Inne |
|  | W kabinie kierowcy panel sterujący z ekranem dotykowym: sterujący pracą sygnalizacji świetlno-dźwiękowej, informujący o działaniu reflektorów zewnętrznych, informujący o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu podłączenia ambulansu do sieci 230 V, informujący o poziomie naładowania akumulatorów , wskazujący konkretne drzwi pojazdu, które są otwarte, łącznie z drzwiami do zewnętrznego schowka, posiadający wszystkie funkcje panela sterującego z przedziału medycznego, umożliwiający regulację kontrastu wyświetlanego obrazu. | Tak |  |
|  | System umożliwiający pozostawienie otwartego lub zamkniętego ambulansu z pracującym silnikiem przy wyjętych ze stacyjki kluczyku, z zabezpieczeniem przed odjazdem bez kluczyka w stacyjce. | Tak |  |
|  | Zamawiający wymaga aby Wykonawca wraz z dostawą ambulansu dostarczył wszelkie dokumenty potrzebne do rejestracji pojazdu jako specjalny sanitarny. | Tak |  |
|  | Do oferty załączyć schemat zabudowy przedziału medycznego. | Tak |  |
| III | Defibrylator z funkcją kardiowersji, stymulacji, pulsoksymetrii, kapnometrii, NIBP i monitorowaniem EKG z 3/12 odprowadzeń, z funkcją transmisji danych – 1 zestaw |
|  | Aparat fabrycznie nowy | Tak |  |
|  | Producent , model , rok produkcji | Podać |  |
|  | Defibrylator przenośny z wbudowanym uchwytem transportowym o wadze do 8 kg z kpl akumulatorów | Tak |  |
|  | Aparat odporny na kurz i zalanie wodą - min. klasa IP55 | Tak |  |
| Zasilanie |
|  | Zasilanie defibrylatora akumulatorowo/ sieciowe, akumulatory ładowane automatycznie po wpięciu aparatu do uchwytu ściennego podłączonego do instalacji elektrycznej ambulansu. Uchwyt w komlecie. | Tak |  |
|  | Czas pracy na akumulatorze/ach min. 5 godzin ciągłego monitorowania EKG lub min. 100 defibrylacji z maksymalną energią | Tak |  |
|  | Akumulator litowo- jonowy ze wskaźnikiem czasu pracy | Tak |  |
| Defibrylacja |  |  |
|  | Defibrylacja dwufazowa w trybie AED w trybie ręcznym, regulacja energii w zakresie min. 2-200J , dostępne 20 min. poziomów energii zewn., funkcja kardiowersji elektrycznej | Tak |  |
| Monitorowanie i rejestracja |  |  |
|  | Prekonfigurowany tryb dorosły / dziecko/ noworodek do wyboru z poziomu głównego menu, z automatycznym ustawieniem parametrów defibrylacji i monitorowania (poziomy energii defibrylacji, granice alarmów, parametry NIBP) odpowiednich dla wybranego trybu | TAK |  |
|  | Ekran kolorowy LCD o przekątnej min. 6,5'' , Możliwość wyświetlenia min. 4 krzywych dynamicznych jednocześnie | Tak |  |
|  | Wyświetlanie na ekranie pełnego zapisu 12 odprowadzeń EKG, interpretacji słownej wyników analizy oraz wyników pomiarów amplitudowo-czasowych | Tak |  |
|  | Wbudowany rejestrator termiczny EKG na papier o szerokości min. 80 mm, szybkość wydruku programowana: 25 mm/sek. i 50 mm/sek. | Tak |  |
|  | Pamięć wewnętrzna min. 400 zdarzeń (monitorowanie, defibrylacja, stymulacja, procedury terapeutyczne). | Tak |  |
| Ekg/ respiracja |  |  |
|  | Monitorowanie 12 odprowadzeń EKG z analizą, interpretacją słowną i funkcją transmisji przez telefon komórkowy lub modem | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru częstości akcji serca min. 30-300 /min | Tak |  |
|  | Wzmocnienie zapisu EKG regulowane w zakresie pomiędzy 0,25 do 4,0 cm/mV | Tak |  |
| Stymulacja zewnętrzna |  |  |
|  | Tryb asynchroniczny i „na żądanie” | Tak |  |
|  | Częstość stymulacji w zakresie min. 30-180 imp/min +/-5%., prąd stymulacji w zakresie pomiędzy 10-140 mA +/-5% | Tak |  |
| Pulsoksymetria |  |  |
|  | Monitorowanie SpO2 w technologii Masimo SET, pomiar SpO2 i pulsu, w kpl .wielorazowy czujnik klips palcowy dla dorosłych | Tak |  |
| NIBP |  |  |
|  | Pomiary ręczne i automatyczne w odstępach czasowych 1-60 minut, zakres pomiaru ciśnienia średniego min. 15-220 mmHg | Tak |  |
|  | Pomiar ciśnienia w trakcie napełniania mankietu, synchronizowany załamkiem R elektrokardiogramu (z kabla EKG) w celu eliminacji artefaktów | Podać |  |
| Monitorowanie RKO |  |  |
|  | Informacja zwrotna o prawidłowości uciśnięć klatki piersiowej - sygnalizacja akustyczna i optyczna właściwego tempa oraz prawidłowej głębokości uciśnięć. Prezentacja graficzna wykresu głębokości uciśnięć z wyraźnym zaznaczeniem docelowego zakresu 5-6 cm, zgodnie z Wytycznymi 2015 Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej jako zintegrowana funkcja aparatu | Tak |  |
|  | Wyświetlanie na ekranie defibrylatora w formie numerycznej rzeczywistej głębokości (cm) i częstości (1/min.) uciśnięć klatki piersiowej, zgodnie z Wytycznymi 2015 Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej ERC | Podać |  |
|  | Funkcja metronomu umożliwiająca prowadzenie uciśnięć klatki piersiowej z zalecaną częstością, zgodnie z Wytycznymi 2015 Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej ERC | Tak |  |
|  | Filtr cyfrowy umożliwiający prezentację na ekranie niezakłóconego przebiegu EKG w trakcie uciskania klatki piersiowej | Podać |  |
| Kapnometria |  |  |
|  | Monitorowanie etCO2 i respiracji u pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych, zakres pomiarów etCO2 min. 0-99 mmHg, zakres częstości oddechów min. 0-99 /minutę | Tak |  |
| Komunikacja/ Transmisja danych |  |  |
|  | Bezpłatna, nielimitowana czasem dla nadawcy i odbiorcy transmisja danych i 12-odprowadzeniowego zapisu EKG przez dedykowany modem do wskazanych przez Zamawiającego podmiotów szpitalnych. w kpl. modem do transmisji danych współpracujący z dowolnym operatorem sieci GSM bez karty sim operatora sieci komórkowej. | Tak |  |
| Wyposażenie |  |  |
|  | Kabel EKG 12-odprow., 1 szt. | Tak |  |
|  | Kabel do stymulacji – 1 szt | Tak |  |
|  | Czujnik SpO2 wielorazowy, dla dorosłych – klips palcowy 1 szt., | Tak |  |
|  | Czujnik SpO2 jednorazowy, dla dzieci o wadze 10-50 kg –2 szt., niemowlęcy – dla pacjentów o wadze 3-20 kg – 2 szt |  |  |
|  | Elektrody defibrylacyjne, samoprzylepne, dla dorosłych min 3 kpl. i dla dzieci min. 2 kpl.. | Tak |  |
|  | Elektrody defibrylacyjne z funkcja wspomagania RKO, samoprzylepne, dla dorosłych min. 4 kpl. |  |  |
|  | Mankiet NIBP wielorazowego użytku z możliwością dezynfekcji : standardowy dla dorosłych 1 szt. , dla dzieci 1 szt. , dla dorosłych otyłych 1 szt. o długości obwodowej mankietu co najmniej 40 cm | Tak |  |
|  | Zestaw akcesoriów do pomiaru kapnometrii dla dorosłych i dla dzieci min. 25 kpl. | Tak |  |
|  | Torba na akcesoria i uchwyt ścienny do montażu defibrylatora w ambulansie z funkcją ładowania akumulatora/ów i zasilania po wpięciu aparatu do uchwytu | Tak |  |
|  | Papier do drukarki – 20 szt. | Tak |  |
|  | Odporność aparatu na upadek z wysokości min 1,5m potwierdzone w materiałach firmowych producenta | Tak, Podać |  |

Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Niniejszym oświadczamy, że skonfigurowany wg powyższej specyfikacji sprzęt jest kompletny i po instalacji będzie gotowy do pracy bez dodatkowych zakupów, z zastrzeżeniem materiałów eksploatacyjnych.

.....................................				                    ..............................................................

(miejscowość i data )                                               		      (pieczątka i podpis osoby upoważnionej      						                	            do reprezentowania Wykonawcy)